egz…..

USŁUGI PROJEKTOWE

Mateusz Turek	
ul. Piłsudskiego 20

28-200 Staszów                                                                                                                   tel. 785 059 428

PROJEKT  TECHNICZNY

PRZEBUDOWA PARKINGU

Inwestor: GMINA ŁUBNICE Łubnice 66a 28-232 Łubnice

Adres budowy: ŁUBNICE działki nr ewid. 198/6 i 198/7 obręb 0008 Łubnice, jednostka ewid. 261202_2 Łubnice OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niżej podpisane osoby będące autorami poszczególnych części projektu, poprzez złożenie podpisu oświadczają, że niniejszy Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autor projektu:

| Projektant: mgr inż. Mateusz Turek nr upr. SWK/0017/PBKb/16 |  |
| --- | --- |

28.11.2019r.

I. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY PARKINGU

Inwestor:                      GMINA ŁUBNICE z siedzibą:

Łubnice 66a

28-232 Łubnice

Adres budowy:            Łubnice

działki nr ewidencyjny 198/6 i 198/7

1.   Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem i ustalenia

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Pomiary własne, odkrywki obecnego podłoża,

- Normy techniczne.

- PN-EN 1338 „ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”

•    Literatura – wydania producentów materiałów

2.Opis techniczny:

2.1Podstawa opracowania:

- Wytyczne Inwestora w sprawie warunków technicznych,

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500,

- Pomiary własne, odkrywki obecnego podłoża,

- Normy techniczne.

PN-EN 1338 „ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”

PN-EN 1340 „ Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową parkingu położonym na działkach nr ewid. gr. 198/6 i 198/7 Obręb 0008 Łubnice.

2.3 Stan istniejący

Teren położony przy drodze utwardzonej będący przedmiotem opracowania posiada nawierzchnię żwirową.

Po wykonaniu odkrywek ustalono, że grubość  nawierzchni żwirowej wynosi od 10 do 15 cm.

Nawierzchnia żwirowa nierówna, zapadnięta i częściowo zmieszana z gruntem rodzimym – do wymiany

2.4 Urządzenia podziemne na terenie planowanej wymiany utwardzenia nawierzchni.

Pod nawierzchnią na której będzie ułożona kostka brukowa nie przebiegają żadne elementy infrastruktury technicznej.

Na terenie podlegającym wymianie utwardzenia nie ma rosnących drzew.

1.6 Zakres opracowania.

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje :

-  wymianę istniejącej nawierzchni żwirowej (podbudowa)

-  wykonanie nowej podbudowy z częściowym wykorzystaniem żwiru z rozbiórki,

-  wykonanie nowego utwardzenia terenu kostką brukową betonową szarą o gr. 8 cm

– 96,25 m² ,

- wbudowanie krawężnika drogowego o wym. 15x30cm, jako obramowanie parkingu, na ławie

betonowej  o dług. 46,0mb , od strony drogi wbudować krawężnik najazdowy

1.7 Warunki hydrogeologiczne.

Na terenie projektowanego utwardzenia nie stwierdzono  nie stwierdzono występowania

sączeń wód infiltracyjnych.

1.8 Warunki geologiczne.

Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo - wodnymi.

1.9 Rozwiązania projektowe.

Parking utwardzony kostką brukową zostanie ograniczony nowym krawężnikiem betonowym

15 x 30 cm ustawionym na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Pochylenia poprzeczne i podłużne placu projektuje się w taki sposób aby zapewnić prawidłowe odwodnienie utwardzonych terenów.

Spadki wynoszą : od 0,5 do 1,20 % .

1.10 Przekroje konstrukcyjne:

Nawierzchnia o grubości kostki brukowej 8 cm:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm zostanie ułożona na

następujących warstwach:

Układ warstw w kolejności od dolnej warstwy:

Konstrukcja nawierzchni placu

| Lp. | WARSTWA | GRUBOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kostka betonowa gr. 8 cm /warstwa ścieralna/ | 8 cm |
| 2. | Podbudowa pod kostkę – stabilizacja kruszywo o frakcji 0-2,8 mm | 3-5 cm |
| 3. | Górna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 0 -31,5 mm /grubość 8 cm z zaklinowaniem/ | 8 cm |
| 4. | Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 31,5 -63 mm /grubość 20 cm z zaklinowaniem/ | 20 cm |
| 5. | Podbudowa z piasku | 10 cm |
| 6. | Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona |  |

1.11 Technologia wykonania nawierzchni.

Przed przystąpieniem do ułożenia warstw nowej nawierzchni brukowej należy

rozebrać istniejąca nawierzchnię żwirową i  z kamienia. Usunąć istniejącą podbudowę do poziomu pierwszej warstwy z zachowaniem spadków. Poszczególne warstwy podbudowy układać w jednej grubości, by po zagęszczeniu uzyskać wymagane spadki.

Położenie kolejnych warstw może następować po odbiorze poprzedniej.

Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami poprzecznymi

do górnej krawędzi. W miejscach niedostępnych dla walców dogęszczać płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

1.12 Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą odprowadzone powierzchniowo na teren zielony działki inwestora.

1.13 Prace ziemne.

- Usunięcie ziemi do poziomu pierwszej warstwy. Uzyskana ziemie z terenu poniżej obecnej podbudowy posłuży do usypania spadków terenu na nawierzchni terenu nieutwardzonego.

- niwelacja terenu przeznaczonego pod inwestycję,

- wytyczenie lokalizacji krawężników,

- podbudowy pod projektowane utwardzenie,

- wykonanie korytowania pod podbudowę ,

- wykonanie wykopów pod krawężniki betonowe.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Mateusz Turek

upr. SWK/POOK/0033/12

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

i OCHRONY ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

Adres inwestycji:    ŁUBNICE

działka nr ewid. 198/6 i 198/7

obręb 0008 Łubnice,

jednostka ewid. 261202_2 Łubnice

| Opracował: |  |
| --- | --- |

1.	ZAKRES ROBÓT

Budowa  placu manewrowego i zjazdu

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Charakter użytkowania działki - usługi nieuciążliwe.

- Charakter użytkowania sąsiednich nieruchomości - usługi nieuciążliwe.

- Infrastruktura: sieci: wodociągowa oraz telekomunikacyjna;

- przyłącza: przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne,

- przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze gazowe, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa.

- komunikacja: istniejący zjazd z drogi utwardzonej;

  - 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ

  - BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE

  - Istniejący budynek wraz z urządzeniami i instalacjami zewnętrznymi –całość robót budowlanych.

  - 4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS BUDOWY :

- porażenie prądem –całość robót budowlanych, • obsunięcie skarp wykopu – roboty ziemne,

- katastrofa budowlana, niekontrolowane zniszczenie elementów konstrukcyjnych lub deskowań,

- szalunków –całość robót budowlanych,

- upadek z wysokości –całość robót budowlanych,

- zwichnięcia, otarcia, skaleczenia, zatrucia, uszkodzenia wzroku i słuchu, zerwania mięśni, itp. –

- całość robót budowlanych,

- pożary – całość robót budowlanych,

- spadające z wysokości przedmioty, także w trakcie rozładunku/załadunku materiałów budowlanych dźwigiem – całość robót budowlanych;

- zalanie wykopów – roboty ziemne.

5. SZKOLENIA, INSTRUKTAŻE Zgodnie z zasadami BHP oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.401) -na placu budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Teren budowy ogrodzić i oznaczyć tablicami w kolorze żółtym, min. wysokość ogrodzenia 150 cm. Poręcz / pochwyt na wysokości 110 cm, barierki  ażurowo z desek szer. 15 cm, gr. 2,8 cm, pomiędzy poręcza, a deską krawężnikową. Prawidłowo wypełnić i wywiesić tablice informacyjną. Nosić odzież ochronną. Zabezpieczyć miejsca możliwych upadków z wysokości. Zabezpieczyć skarpy wykopów. Składować materiały w miejscach do tego przeznaczonych. Zapewnić apteczkę pierwszej pomocy oraz łączność telefoniczną. Oznaczyć miejsca odcięcia prądu elektrycznego, wody oraz drogę ewakuacyjną.

Zabezpieczenia indywidualne

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy  przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Zagospodarowanie terenu budowy

1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: -ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych -wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych -doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków

-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego-zapewnienia właściwej wentylacji-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

2 Teren budowy lub robót -należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

3 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy.

4 Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

5 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: -dla wózków szynowych -4%-dla wózków bezszynowych -5%-dla taczek -10%

6 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

7 Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu

8 Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

9 Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Warunki socjalne i higieniczne

- Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

- Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

- Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków transportu.

- Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

1 Roboty związane z podłączaniem,  sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

2 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3 m -dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym

1 kV .

3 Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób.

Maszyny i inne urządzenia techniczne

1 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

2 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

3 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

4.Odtłuszczenie lub oczyszczenie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi.

5.Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.

6. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

7. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

1 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacji producenta albo projektem indywidualnym.

2 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

3 Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

4 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać1,5 kN.

Roboty na wysokości

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1  m   od poziomu

podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z  wysokości.

- Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub  zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.

Opracował: